## Slide 1: PRESENTATION FINALE
Localisation sous-marine 2221
Système de logging pour algorithme de localisation sous-maine
Ali Zoubir
ETML-ES
Génie électrique

## Slide 2: STRUCTURE
Concept et caractéristiques
Design
Validation
Caractéristiques finales
Conclusion
Démonstration
TABLE DES MATIERES

## Slide 3
CONCEPT & INTRODUCTION

## Slide 4: INTRODUCTION
CONCEPT
L’objectif de ce projet, et de stocker des données de mesures du déplacement d’un
module sous-marin par une centrale inertielle, dans le but de le localiser.

## Slide 5: INTRODUCTION
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
- Sensing sur 9 axes.
- Sauvegarde d’un set de donnée chaque 100ms.
- 2 heures de logging dans une carte SD.
- Possibilité de sauvegarder la localisation de points d’intérêts.
- Profondeur d’utilisation maximum, de 60m.
- Batterie, autonomie minimum de 2 heures
- Charge de la batterie par connecteur USB.
SECONDIRES
- Lecture des données par connecteur USB (Interfaçage électronique, software optionnel
dans cette version).
- Interface LED ou petit écran.

## Slide 6
DESIGN

## Slide 7: DESIGN
SCHEMA BLOC

## Slide 8: DESIGN
TECHNOLOGIES
Pression : 10 [bars]
Température : -40 … 125 [°C]
Courant : 7 [mA]
Profondeur : 950 [m]
Température : 0… 40 [°C]
Tension max : 26 [V]
Mémoire : 64+3 [kB]
Pins : 44 [-]
Timers : 5 [-]
UART : 2 [-]
SPI : 2 [-]
I2C : 2 [-]
ADC : 3 [-]
RTCC : Oui

## Slide 9: DESIGN
METHODOLOGIE - INTERFACES
DONNEES IMU
I2C
PRESSION
ADC
CARTE SD
SPI
DONNEES IMU
I2C
NIVEAU BATTERIE
ADC – MCP73871
CLICK BOARD
UART, SPI, I2C, ADC
3,3 TO 5V
XC9140A501MR-G
CLICK BOARD
UART, SPI, I2C, ADC

## Slide 10: DESIGN
PRIX PRINCIPAUX

## Slide 11: DESIGN
MECANIQUE - CONTRAINTES
TIGE CONDUCTRICES
Il faut prévoir une zone sans composant, sans cuivre apparent et si possible sans pistes sur les
bords de la couche bottom.
IMU
La centrale inertielle, se connecte via des bergs femelles et vas par conséquent prendre de la place en hauteur, ce qui doit être considéré.
CARTE SD
La carte SD requiert un support relativement grand et un espace doit être prévu pour pouvoir insérer/retirer la carte facilement et sans qu’elle dépasse trop du PCB.
CLICK BOARD
Un slot mikroe est présent dans le projet et pour être implémenté, vas requérir un allongement mécanique du bouton de la lampe, pour gagner de la place.

## Slide 12: DESIGN
MECANIQUE - PLACEMENT
BAS DU PCB

## Slide 13: DESIGN
MECANIQUE - PLACEMENT
HAUT DU PCB

## Slide 14: DESIGN
MECANIQUE - DIMENSIONS

## Slide 15
VALIDATION

## Slide 16
CARACTERISTIQUES FINALES

## Slide 17
CONCLUSION